SZERKEZET VÍZSZINTES IRÁNYÚ REZGÉSEK SEMLEGESÍTÉSÉRE

# Jakab Lajos(

### Kegyes Csaba((

## KIVONAT:

A földrengés hatása elleni védekezésnek két útját a passzív védekezés és az aktív védekezést tanulmányozták és alkalmazták. A szerkezet szigetelését összefoglaló tanulmány [3] felsorolja és osztályozza a szigetelési rendszereket. Létezik olyan megoldás, ahol a a gerjesztés energiáját, a szerkezet előtt, kinetikai energia formájában (részlegesen vagy teljesen) emészti fel, [19] , [20] is. A szerkezet – szigetelés összefüggéseit az energia mérleg alapján lehet értelmezni. Ha  akkor a szigetelő több energiát használ el, mint a külső energia, a rendszerbe bekerülő energia csökken. Minden építménynek van egy belső viszkózus anyagcsillapítása, és a szerkezet alakváltozása által elhasznált energia - szerkezetfüggő csillapítása. A szerkezet és a külvilág között, létezik olyan csillapítás, melyet súrlódási erő fejt ki, ezt Coulomb féle csillapításnak hívjuk.

A szigetelő felső része a felépítmény alsó végfelületéhez, alsó része az alépítmény felső végfelületéhez mereven van rögzítve, amely az alsó és felső rész közötti üregben egy golyó van, amely golyó a tehernek a felső részből az alsó részbe közvetítését és az alsó résznek a felső részhez viszonyított vízszintes mozgását lehetővé teszi. Előnye, hogy a golyóra ható nyíróerő sohasem lép fel, mivel a szerkezet felső részének alsó felülete sík, görbületi sugara végtelen. Az alsó rész vízszintes irányú elmozdulásának csak egy hányada tevődhet át a felső részbe. A szerkezet, a gerjesztő energia csekély részét (2.8%) viszi be a felépítménybe.

## BEVEZETÉS

Napjainkig a földrengések hatása elleni védekezésnek két járható útját tanulmányozták és alkalmazták.

Az első – passzív védekezés, megismerve terület veszélyeztetettségét, méretezni a szerkezetet egy várható hatásra, méretezésben a tömegerőt a valószínűségi számítások alapján meghatározott gyorsulásból és az épület tömegéből számítják. Az EC8-ban tervezési gyorsulás formájában fogalmazták meg, mely 475 évi visszatérési periódusra 50% valószínűséggel meghatározott érték.

A második – aktív védekezés, a szerkezet válaszát csökkenti, kikapcsolva, kiiktatva az épületet igénybevevő energia egy részét, mintegy „szigetelve” a szerkezetet az őt érő hatásoktól.

Jelen tanulmány egy szabadalom [2] elve alapján szeretné bemutatni a szeizmikus szigetelés elvének alkalmazhatóságát, és rávilágítani néhány gyakorlati kérdésre.

A szerkezet szigetelését összefoglaló tanulmány [3] felsorolja és osztályozza a szigetelési rendszereket. A felsoroltakon kívül létezik olyan megoldás, ahol a gerjesztés energiáját, a szerkezet előtt, kinetikai energia formájában (részlegesen vagy teljesen) emészti fel, disszipálja; így csökkentve az építményt effektív igénybevételét. Az ilyen megoldásokhoz tartózik az [1] mely jelen tanulmány témája, a [19] és a [20] is.

## SZERKEZET ÉS SZIGETELÉS

Ha a szerkezet válaszát a spektrumokon keresztül vizsgájuk – gyorsulási és sebességi spektrum (példánkban a mindenki által jól ismert El Centro földrengés adatait látjuk), a 0,1 és 0,8 s zónájában kiemelkedő értékek vannak, akár 0% akár 5% csillapítási görbét nézzük. Az elmozdulások a periódus növekedésével nőnek. Ábra 1. Az a.) az elmozdulás válaszspektruma, a b.) a sebesség válaszspektruma, a c.) a gyorsulás válaszspektruma.

A szigetelés elvét az Ábra 2 tartalmazza, melyet a [3] szerint értelmezünk: a szigetelt és szigetelés nélküli épület közti különbség, abban nyilvánul meg, hogy a szigetelés nélküli az El Centro földrengés hatására az épületbe bevitt energiát viszkózus csillapítással és rugalmas-képlékeny alakváltozással „emészti” fel. A szigetelt épületbe, az energia csak egy kis hányada „jut” be, azt a szerkezet rugalmas állapotban képes elviselni.

Egy épületet, építményt vagy szerkezetet (szerelvényt) jellemzi a sajátrezgése (T, f, () mely függ a szerkezet tömegétől, rugalmas tulajdonságától (k rugóállandóval fejeztünk ki), belső csillapítási képességétől (c csillapítással fejeztünk ki). A továbbiakban, az épület, az építmény vagy szerelvény „szerkezet” címszó alatt jelenik meg.

A 3. Ábra a gerjesztett szerkezetre ható erőket mutatja, mely alapján az energia mérleg készíthető.

Ha  akkor a rendszer külső energiát vesz fel, és a mozgás-amplitúdók növekszenek, közelítve a rezonanciához.

Ha  akkor a szigetelő több energiát használ el, mint a külső energia, a rendszerbe bekerülő energia csökken. Amikor egy épületet földrengés ellen akarjuk szigetelni, akkor a talaj és az épület közé olyan szigetelőt építünk be, mely ezt az elvet részben vagy teljesen biztosítja.

A szerkezet csillapítás (szerkezeti – hiszterézis csillapítás) függ az anyagtól és a kialakítástól. Ábra. 4.

Az anyagtól függő rész egy belső viszkózus anyagcsillapítás, és a szerkezet alakváltozása által elhasznált energia szerkezetfüggő csillapítás is. A csillapítási energia és az alakváltozási energia a vesztességi együttható, fordítottja a minőségi együttható.

Táblázat. 1. Anyagok vesztességi és minőségi együtthatója.

| Anyag | ( (vesztességi együttható) | Q (minőségi együttható) |
| --- | --- | --- |
| Lágy acél | 0,005 – 0,01 | 100 – 200 |
| Ötvözött acél | 0,001 – 0,008 | 125 – 1000 |
| Öntött vas | 0,02 – 0,05 | 20 – 50 |
| Alumínium ötvözetek | 0,003 | 300 |
| Réz | 0,01 | 100 |
| Faszerkezetek | 0,0054 – 0,003 | 150 – 200 |
| Vasbeton | 0,01 – 0,02 | 50 – 100 |
| Feszített vasbeton | 0,003 – 0,01 | 100 – 330 |
| Műanyagok, neoprén | 0,01 – 2 | 0 – 100 |

A szerkezet és a külvilág között, de leginkább a szerkezetben létezik olyan kapcsolat, melyben a csillapítást a súrlódó felület, súrlódási erő fejt ki, ezt Coulomb féle csillapításnak hívunk. Ugyan, minden földrengés elleni méretezési előírást tiltja e fajta csillapítás figyelembe vételét, néhány szóban erre is kitérünk. 5. ábra

A szerkezet egészét vizsgálva  kifejezéshez érünk, ahol a ( a kritikus csillapítás hányadát jelenti, akkor az irodalomból ismert értékeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Táblázat. 2. Szerkezetek belső csillapítása.

| Szerkezet típusa | ( [%] |
| --- | --- |
| Hegesztett acélból készült keret, hajlékony fal | 2 |
| Hegesztett vagy szegecselt acélkeret, külső merev, belső hajlékony fal | 5 |
| Hegesztett vagy szegecselt acélkeret, vasbeton fal | 7 |
| Vasbeton keret, hajlékony falak | 5 |
| Vasbeton keret, külső merev, belső hajlékony fal | 7 |
| Vasbeton keret, vasbeton vagy falazott fal | 10 |
| Vasbeton falváz, falazott tartószerkezet | 10 |
| Faszerkezetek | 15 |

## SZIGETELŐ

A szigetelő felső része a felépítmény alsó végfelületéhez, alsó része az alépítmény felső végfelületéhez mereven van rögzítve, amely az alsó és felső rész közötti üregben egy golyó van, amely golyó a tehernek a felső részből az alsó részbe közvetítését és az alsó résznek a felső részhez viszonyított vízszintes mozgását lehetővé teszi. Ábra. 6.

Lényege, hogy a felső rész alsó felülete, vagy az alsó rész felső felülete a vízszintes iránnyal párhuzamos sík, az alsó rész felső felülete vagy a felső rész alsó felülete olyan forgásfelület (forgáshiperboloid), amelynek forgástengelye a vízszintes irányra merőleges, és a forgásfelület azon pontjaihoz tartozik azonos nagyságú görbületi sugár. A pontok azonos távolságra vannak a forgástengelytől, és a forgásfelület pontjaihoz tartozó görbületi sugár folyamatosan növekszik, amint a forgásfelület pontja távolodik a forgástengelytől. Ábra. 7.

A kialakítás lényege: 1 képzeletbeli gömbsüveg, 2 forgáshiperboloid, 3 a forgáshiperboloidhoz tartozó aszimptotakúp, 4 forgáshiperboloidhoz tartozó görbületi sugár, 5 a gömbsüveg görbületi sugara. 10 az alsó rész felső felületének metszete, mely egy forgáshiperboloid, 6 a felső rész, 7 a két rész közötti üreg, 8 a golyó metszete.

A golyó sugarát a ráható függőleges teher, és a várható legnagyobb elmozdulás függvényében kell méretezni, és a korlátozni kívánt vízszintes rezgések amplitúdójának függvényében kell a forgáshiperboloidot meghatározni.

A felső és alsó rész anyaga és felületi megmunkálása, a két rész közötti legkisebb távolság, a golyó anyaga, sugara és felületi megmunkálása függvényében határozható meg a szigetelő sajátrezgés jellemzői.

Előnye a fent leírt, szabadalmaztatott szerkezetnek, hogy a golyóra ható nyíróerő sohasem lép fel, mivel a szerkezet felső részének alsó felülete sík, görbületi sugara végtelen. Következik: az alsó rész vízszintes irányú elmozdulásának csak egy hányada tevődhet át a felső részbe. A kifejtett fékezőerő korlátozott, mivel a hiperboloid felületéhez húzott érintősíknak a vízszinteshez húzott dőlésszöge sohasem nagyobb, mint a hiperbola aszimptotájának hajlásszöge, vagyis a tg( mennyiség, korlátozott.

## VIZSGÁLATOK

Egy, különleges, atomreaktort tartalmazó konténer modelljén végeztünk rázóasztali vizsgálatokat. A gerjesztés és a szigetelés értékeléséhez, regisztráltuk a gerjesztő szinusz hullámot, valamint a támaszain a bevitt mozgást. A konténeren regisztrált rezgéseket jelen tanulmányban nem mutatjuk be.

A 8, 9 ábra a 200 Hz-nél gerjesztett válaszokat tartalmazza Y2 és Y3 irányban. A felső sor a gerjesztés regisztrátuma, az alsó a válaszé. A 10, 11 ábra a 160 Hz-nél, a 12, 13 ábra a 100 Hz-nél történt gerjesztésre adott válaszokat tartalmazza. A 14, 15 ábra a 80 Hz-nél, a 16, 17 ábra a 60 Hz-nél és végül a 18, 19 ábra a 40 Hz-nél történt gerjesztésre adott válaszokat jelen tanulmány keretében nem adjuk meg.

A gerjesztés vízszintes irányú Y1 jelű, az átvitt rezgés ennek megfelelő irányú és Y2 jelű, míg a rá merőleges irányban Y3 jelű. Az idő függvényt [ms] (miliszekundumban), a mozgást [mV] (milivoltban) mértük. A méréseket 40 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 160 Hz és 200 Hz rezgésre végeztük el.

A mérésnél BK3055 Analyser Multichanel, BK 48025 rázóasztalt, a KFKI rezgésvizsgáló laboratórium felszerelését használtuk.

Táblázat. 3. Vizsgálati eredmények összesítése.

| Frekvencia [Hz] | Y1 | Y2 | Y3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y [mV] | X [ms] | Y [mV] | X [ms] | Y [mV] | X [ms] |
| 200 | 5396 | 7,813 | 462,0 | 26,855 | 228,61 | 19,043 |
| 160 | 5587,0 | 8,789 | 360,9 | 19,043 | 204,00 | 35,645 |
| 100 | 3649,0 | 13,184 | 107,94 | 28,809 | 72,12 | 47,363 |
| 80 | 1784,4 | 15,625 | 37,26 | 9,277 | 27,538 | 34,668 |
| 63 | 1777,2 | 19,043 | 49,99 | 26,367 | 30,956 | 31,738 |
| 40 | 820,9 | 30,273 | 493,8 | 145,508 | -676,4 | 145,508 |

A bevitt és a szerkezetbe bekerülő energiát lépésenkénti integrál formájában számítottuk, összehasonlítva őket a szigetelés mértékére kapunk információkat. A szerkezetet gerjesztő energia és a bevitt energia aránya:

Táblázat. 4. Energia mérleg eredménye.

| Frekvencia [Hz] | 200 | 160 | 100 | 80 | 63 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2 | 0,0856 | 0,0646 | 0,0296 | 0,0209 | 0,0281 | 0,980 |
| Y3 | 0,0424 | 0,0365 | 0,0198 | 0,0154 | 0,0174 | 0,824 |

Megjegyzés: a szigetelő sajátfrekvenciája 37,4 Hz volt.

## KONKLUZIÓ

A méretezett és a számított értékek közötti jó megközelítés, azt bizonyítja, hogy adott teherre és adott területre megfelelő módon kialakított szigetelő használható.

A bemutatott szigetelő jól hasznosítható igen érzékeny műszerek, szerelvények szigetelésére is.

Köszönetet mondunk, Dr. Endrőzcy Gábornak a vizsgálatok elvégzéséhez nyújtott segítségéért.

## IRODALOM

[1] Csák Béla, Hunyadi Ferenc, Vértes György: Földrengések hatása az építményekre. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1981.

[2] HU 216 259 A Int. Cl.6 E 02 D 27/34: Szerkezet korlátolt erősségű vízszintes irányú rezgések hatásának semlegesítésére.

[3] Skinner, R,I; Robinson, W. H;McVerry, G. H: An intoruction to seismic isolation. John Wiley & Sons Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore. 1993.

[4] MSZ 15020-86. Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezésének általános előírásai.

[5] MSZ 15021/1-86. Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezése. Magasépítési szerkezetek terhei.

[6] MSZ 15021/2-86. Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezése. Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei.

[7] Kelly, J.M; Aiken, I. D: Experimental studies of the seismic response of structures incorporating base-isolation systems. Nuclear Engineering and Design 127(1991) 329-338.

[8] TT – TS 4 2003: Méretezés földrengésre az európai elvek figyelembe vételével. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat.

[9] Akiyoshi Hasebe; Hideo Kojima;Kzuo Tamora: Design experience of a base-isolation system applied to a computer center building. Nuclear Engineering and Design 127(1991) 339-347.

[10] prEN 1998-1. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Draft No 5. May 2002.

[11] Kolonits Ferenc: Az atomerőművek földrengés biztonságáról. „Magyarország földrengésbiztonsága”. Mérnökszeizmológiai konferencia. Győr, 2002 november 5.

[12] USP 4,651,481 Mar. 24, 1987: Progressive shock absorption system for redicing the seismic load of buildings.

[13] Giuliani, G. C: Design experience on seismically isolated buildings. Nuclear Engineering and Design 127(1991) 349-366.

[14] Ifrim, Mihail: Analiza dinamica a structurilor si inginerie seismica. Editura Didactica si Pedagogica. Bucuresti, 1983.

[15] Hangan, S; Crainic, L: Concepte si metode energetice in dinamica contructiilor. Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1980.

[16] Kleyn, A.H: Seismic reflection interpretation. Elsevier Applied Science Publishers. Lodon and New York. 1984.

[17] Georisk: Magyarország Földrengési Információs Rendszere (FIR). www.foldrenges.hu

[18] Lyon, R.H: Statistical energy analysis of dynamival systems: theory and applications. MIT Press Cambridge, Massachusetts, and London, England 1981.

[19] HU 194339 A E 02 D 27/34, E 04 H 9/02: Földrengés ellen védő alapozási szerkezet építményekhez.

[20] DE 38 19591 A1int. Cl4 E 04/H 9/02, E 04B 1/36, E 04 B 1/98: Bebensichere Ausführung der Gebauten durch Pendellagerung.

[21] Sollogoub, P, S: Inelastic behavior of structures on aseismic isolation pads. 10 th European Conference on Earthquake Engineering. Duma, 1995. Balkema, Rotterdam. Pp. 1925-1928.

[22] Sollogoub, P, S: Seismic methodology for industrial equipment. 10 th European Conference on Earthquake Engineering. Duma, 1995. Balkema, Rotterdam. Pp. 2695 – 2697.

(Dr. Jakab Lajos, okleveles fizikus, fizikai tudományok kandidátusa, 1047 Budapest, Pöltenberg Ernő u 9, E-mail: ljakab@mail.datanet.hu

((Dr. Kegyes Csaba, okleveles építőmérnök, műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi docens, 9023, Győr, Kodály Zoltán u. 39 I/3. E-mail: kegyescs@freemail.hu