KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEK HATÁSA

AZ ÉPÜLETEKRE. ÉRTÉKELÉS.

EFFECTS ON THE BUILDING PRODUCED BY THE

TRAFFIC-CAUSED VIBRATION. VALUATION.

# DR. KEGYES CSABA*

## SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR

BEVEZETÉS

Nem olyan régen, a közlekedés okozta rezgéseket, veszélytelennek értékelték. Az elmúlt időszakban történt változások odavezettek, hogy a dinamikus igénybevételeket vizsgálják, figyelembe veszik a kifáradás jelenségét is. A közlekedés okozta rezgések, nem tartoznak ugyan a rendkívüli környezeti események közé, de dinamikus hatásuk számottevő. A közlekedés okozta rezgések terjedése a talajban, a rugalmas hullámok terjedése elve szerint történik.

A közlekedés okozta hullámok az épített környezetünkben, mintegy „állandó háttérzajként” léteznek, a vizsgált épület közelében elhaladó járművek sebessége és tömege „helyi” csúcsokat hoznak létre a válaszspektrumban. A kvázi állandó és magas frekvenciájú rezgések tönkreteszik az épület kapcsolatait. A téglafalak repedeznek, lehull a vakolat, idővel tőrések és veszélyes alakváltozások jelentkeznek. A rezgések veszélyessége függ a közlekedő tömegtől és sebességtől, a talaj rétegződésétől és minőségétől, az alapozási rendszertől és a szerkezet merevségétől.

A kutatás több irányban folyik: egyfelől igyekeznek minél jobban megismerni a felszíni közlekedés gerjesztő hatását, másfelől feltárni a rétegek rezgést átadó tulajdonságait, ugyanakkor keresik az épület és a környezet kapcsolatának rezgést csillapító jellemzőinek pontos megismerését.

ELŐZMÉNYEK

A közlekedés (közúti forgalom, városi forgalom, vasúti vagy kötött pályás városi) támaszrezgések formájában gerjesztik az épületeket. Különösen a belvárosi keskeny utcák melletti épületeket éri ez a hatás, melyet az épületre szerelt gyorsulásérzékelők jól kimutatnak.

Az 1966-ban a Győr Révfalu katolikus templomon végzett méréseket [1] [2], 1999-ben megismételtük [5], [6] immár lényegesen nagyobb számú pontban helyeztünk el az elmozdulás-, sebesség- és gyorsulásérzékelőt, mellyel a méréseket végeztük. Ez lehetővé tette az épület egészének dinamikus alakváltozásának mérés alapú felszerkesztését is.

Az eredmények biztató alakulása, a mérések és következtetések bemutatása San Franciscóban [4] és Mazaraban [6] erősítettek meg abban, hogy jó irányban haladunk. Az utóbbi időben történt közlekedés okozta rezgések (mérése, feldolgozása és értékelése) a kezdeti kutatási eredményeket kiszélesítették (Mezőörs, Nagyrév, Környe, Győr Kálóczy tér).

A közlekedő eszközök a talaj felső felén mozgásukkal hullámokat gerjesztnek, ezek a talajban rugalmas hullámok formájában terjednek, a rétegeken visszaverődnek, megtörnek és a felszínen terjedő direkt hullámokkal egymásra tevődnek, majd az épület alapjait gerjesztik. A terjedési sebesség a réteget jellemző alakváltozási és nyírási modulustól, a rétegződéstől függ.

A gerjesztést okozó dinamikus erőt meghatározza a mozgó test tömege, maximális és minimális értékének aránya pedig a gépjármű sebességétől-, a dinamikus tényező pedig a gépjármű felfüggesztésétől függ.

Ha egy épület válaszspektrumainak sűrűségét vizsgáljuk a sajátrezgés zónájában található csúcsok mintegy igazolják a közlekedés gerjesztő hatását, s az épület azokra a frekvenciákra érzékeny melyek a sajátrezgésnek felelnek meg. A károsodás halmozódás miatt időbeni eltolódásokat mutat ki.

A TÁMASZREZGÉSRŐL

Az épületek vagy azok részei nem közvetlenül a gerjesztő erő - esetünkben a közlekedés - által jönnek rezgésbe, hanem megtámasztásuk - alapozásuk - rezgést közvetítő hatására. A rugalmasan megtámasztott test támasza függőleges vagy vízszintes irányban mozog. A testre ható rugóerő egyenesen arányos a rugó hosszváltozásával, a csillapító erő a mozgás sebességével egyenes arányban áll.

.

A test a gerjesztő mozgásnak megfelelő körfrekvenciával harmonikus rezgőmozgást végez a támaszrezgéshez viszonyított ( fázisszöggel.

A mozgásátadási tényező:

Ha S az alap felülete (0 az alap alatti réteg Poisson féle együtthatója, meghatározható a kz rugóállandó

(z az alaptest alakjától függő tényező

Az alapértékből számított feszültségre rátevődik a dinamikus hatás, okozta feszültségváltozásból meghatározható dinamikus feszültség többlet. A szerkezet és az ismétlődési szám ismeretében ez a határfeszültség töredéke lehet. Ellenkező esetben elkezdődik a szerkezet „adaptációja” repedések képződnek.

A HULLÁMOK TERJEDÉSÉRŐL

Egy pontban működő P gerjesztő erő hatására alakváltozások jönnek létre a talajban, ezek hosszanti (P), haránt (S) hullámok formájában terjednek, a talaj felszínén alakul ki a Rayleigh (R ) és a Love (L) féle hullám. A talaj rétegeiben a terjedési sebességet meghatározza a rugalmassági modulus, a nyírási modulus, a Poissson féle tényező. A rugalmassági modulus helyett a talajmechanikában az alakváltozási modulust használják.

E+ = dinamikus rugalmassági modulus;

;

;

;

VXY felületi hullámok terjedési sebessége; VP a primér hullámok terjedési sebessége a talajban; VS a szekundér hullámok terjedési sebessége a talajban; VR a Raleigh hullámok terjedési sebessége; az épületen mért gyorsulás függőleges (komponens) irányban aZ - mért gyorsulás vízszintes X irányban aX -mért gyorsulás vízszintes Y irányban aY. Az épületen mért sebesség függőleges irányban vZ; mért sebesség vízszintes X irányban vX; -mért sebesség vízszintes Y irányban vY; míg az épületen mért sebesség eredője: .

A felszínen két pont között terjednek a direkt hullámok, az alaprétegről visszaverődő hullámok meghatározzák a kritikus távolságot. Ez az a pont, ahol a több rétegen megtört hullámok az alaprétegről visszaverődve a felszínre érkeznek. A rétegek, mint dinamikus szűrök működnek felerősítve azt, az erőt melynek frekvenciája közel van a gerjesztőéhez, csökkentve azét melynek frekvenciája távol van a réteg saját frekvenciájához.

A KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEK ÉRTÉKELÉSE

Ismert, mára már mérésekkel is alátámasztott tény, hogy ugyanaz a típusú, tömegű és mozgási sebességű gépjármű által létrehozott gerjesztés, az altalaj rétegződése miatt a hasonló tömegű és merevségű épületekben eltérő válaszhoz vezetnek.

Az elvégzett mérések (révfalui római katolikus templom, 20 győri belvárosi régi épület, 1 lakótelepi 10 szintes panelház, dunaharaszti üzem, 6 darab vasbeton gerenda méréseit a győri főiskola laboratóriumában, 5 darab vasbeton gerenda méréseit a KFKI rezgés laboratóriumában, Mezőörs, Nagyrév, Környe, Győr Kálóczy tér) alapján elfogadhatónak tartjuk a Zeller féle rázkódási együttható használatát.

A Zeller féle rázkódási együttható a tömegegységre vonatkoztatott rezgésteljesítménytől függően méri a veszélyesség fokát. A rezgéserősségi tényező kifejezi, azt hogy a rezgésidő negyedrésze alatt mekkora a tömegegységre jutó teljesítmény, (c melyből ismert adatokkal (amax és f) könnyen meghatározható. 	A különböző típusú épületekre számított rezgéserősségi tényező nagy változatosságot mutat.

A DIN-Pal skála a rezgéserőséget pal-ban fejezi ki, a rezgéserősség jele: S.

; ahol a sebesség és a tapasztalati küszöbérték is cm/s-ban van kifejezve.

A Koch féle veszélyességi skála vibrárban fejezi ki az épületet ért hatást, a sebességet v [cm/s] és a f [Hz] frekvenciát is figyelembe veszi: .

Érdekes értékelési lehetőséget ad a Cieselski-féle diagramok használata, noha két különböző diagram: a h/b( 1 és a h/b( 1 értéke határesetben eltér egymástól! Előnye, hogy az igen jól regisztrálható gyorsulást és az amplitúdót is felhasználja az értékelési tartományok behatárolására.

A DIN 4150 előírása a mért rezgéssebesség eredőjét veszi alapul: de megengedi ; kifejezés használatát. Jól merevített épületeknél 1-4 [cm/s], műszakilag jó állapotú sérülés nélküli épületeknél 0,8 [cm/s], látható repedéseket mutató épületeknél 0,4 [cm/s], műemlékvédelem alatt álló, károsodásra hajlamos vagy romos épületeken 0,2 [cm/s] a megengedett sebesség.

A TS-36 az épületkárokat három kategóriába osztja: a) súlyosabb tartószerkezeti károk: teherbírás csökkenés, fáradt törés, nagyobb repedések; b) kisebb mértékű tartószerkezeti károk: hajszálrepedések a vasbeton elemekben és téglafalakban; c) jelentéktelen, nem tartószerkezeti károk: vakolatrepedés, burkolat fellazulás, válaszfalrepedés. A szerkezeteket a dinamikus hatásokra való érzékenységük szerint három kategóriába sorolja: I. falazott, blokkos, vasalatlan beton, könnyűbeton, előregyártott elemek csomóponti kibetonozása; II. monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek; III. acélszerkezetek. Nem veszi figyelembe a különben igen jó dinamikus terhet tűrő faszerkezeteket.

A MSZ13018:1991 szerint a háttérmozgást is mérni kell, , adja meg a figyelembe vehető rezgéssebességet. Az épület legfelső szintjén a födémsíkjában vízszintesen, bármely frekvencián a megengedett rezgéssebesség 40 mm/s ipari és hasonló jellegű épületnél; 15 mm/2 lakóépületeknél, 8 mm/s különleges vagy rezgés-érzékeny épületnél. A szerkezeti károsodás bekövetkezésének valószínűsége diagramból határozható meg. A függőleges rezgések hatása, ilyenkor elveszhet, ezért csak olyan épületek esetében használható, ahol a födém kellő merev, s így az épületet szintenként csak három dinamikus szabadságfok jellemezhet (x, y, ().

Nagyrév Árpád utca 4 szám alatti házon végzett méréseket és feldolgozásukat mutatjuk be.

| Nagyrév | a [cm/s2] | f [Hz] | ( | Af | min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 2,79364 | 7,25 | 0,790277 | 17,35389 | B |
|  | 3,07053 | 11,750 | 0,802396 | 36,07852 | B |
| X | 2,41316 | 10,50 | 0,554650 | 25,33923 | B |
|  | 2,58063 | 10,50 | 0,634252 | 27,096615 | B |
| Y | 1,83447 | 2,50 | 1,346112 | 4,586175 | C |
|  | 2,14839 | 7,375 | 0,625841 | 15,844376 | B |
| T közvetlenül Mellett | 10,79100 | 2,65 | 43,941366 | 28,59615 | ! |
|  | 7,73028 | 25,075 | 2,383139 | 193,83677 | ! |

VP = 3,538 cm/s; VS = 2,114 cm/s; VXY = 3,256 cm/s; fz = 10,60 Hz; fxy= 8,14 Hz.

|  | V[cm/s] | S[pal] | Sá/St | Transz. | S[vibrár] | Sá/St | Transz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 1,88352 | 35,0505 | 34,1027 | 0,85356 | 41,2972 | 39,8943 | 1,09627 |
|  | 1,36359 | 32,6999 | 39,9531 |  | 38,4915 | 36,3908 |  |
| X | 0,99081 | 29,9260 | 27,7218 | 0,69386 | 34,8165 | 32,6124 | 0,89616 |
|  | 0,59641 | 25,5177 | 39,9531 |  | 30,4082 | 36,3908 |  |
| Y | 0,86131 | 28,7095 | 31,7049 | 0,79355 | 33,5290 | 36,5949 | 1,00561 |
|  | 1,71675 | 34,7003 | 39,9531 |  | 39,5909 | 36,3908 |  |

A szóbeli előadáson bemutatom az összehasonlítást és egy új módszert. Egy új közlekedési útvonal megállapításánál fontos a helyi „saját talajrezgés” hatásának ismerete.

IRODALOM

[1] Kegyes, Cs.: Vibratiie cladirilor tip monument istoric generat de trafic. Conferinta de comportare in situ a constructiilor Poiana Brasov 1996.

[2] Kegyes, Cs.; Kegyes-Brassai, O.: Közlekedés okozta támaszrezgések hatása a régi épületekre. Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 1998.

[3] Kegyes, Cs.; Kegyes-Brassai, Zs.: Statistical Energy Analysis the Research Method of Structures. International Conference CISC Buzias Romania 1998 october.

[4] Kegyes, Cs.: Effect on the Old Buildings Produced by Traffic-Caused Vibrations. XXVI. IAHS World Congress on Housing. San Francisco June 1-7, 1999.

[5] Kegyes, Cs.: Measuring on the Buildings for determination of the Effects Produced by Traffic-Caused Vibrations. 16 th Symposium „Danubia-Adria” On Experimental Methods in Solid Mechanics. Cluj-Napoca September 29 - October 2 1999.

[6] Kegyes, Cs.: Measuring on the Buildings for Determination of the Effects Produced by Traffic-Caused Vibrations. International Seminar Mazara October 27 - 29 1999.

[7] Kegyes, Cs.; Kegyes-Brassai, Zs.: Statistical Energy Analysis the Research Method of Structures. ME Dunaújvárosi Főiskolai Kar XIX. közleményei.1998.

[8] Dr. Kegyes Csaba; Kegyes-Brassai Orsolya: Épített környezet védelme közlekedés okozta rezgések ellen. Előadás. Széchenyi István Főiskola Győr. Tudományos napok. Győr, 2001. Október 25. – November 9.

[9] Vértes, Gy.: Építmények dinamikája. Mûszaki Könyvkiadó Budapest,1976.

[10] Bosznay, A.: Mûszaki rezgéstan. Mûszaki Könyvkiadó Budapest,1962.

[11] Roesset, Y. M.: Fundamentals of Soil Amplification. MIT Press Cambridge Mass and London 1969.

[12] Kleyn, A.H.: Seismic Reflection Interpretation. Elsevier Applied Science Publishers London and New York. 1983.

[13] Barsan, G.M.: Dinamica si stabilitatea constructiilor. Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1979.

[14] Meskó Attila: Rugalmas hullámok a Földben. Akadémiai Kiadó Budapest, 1994.

[15] TS-S-36. Méretezés dinamikus hatásokra. TTI. 1990 Budapest.

(Dr. Kegyes Csaba, okleveles építőmérnök, műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi docens, 9023, Győr, Kodály Zoltán u. 39 I/3. E-mail: kegyescs@freemail.hu