LEHET-E YTONGBÓL MEREVÍTŐFALAT KÉSZÍTENI

# Kegyes Csaba(

## KIVONAT

A cikk egy tanulmány rövid változata, mely egy konkrét Ytong falas terv ellenőrzése kapcsán született, magába foglalja mindazokat a kérdéseket, melyek a szerkezet megvitatása során felmerült, természetesen oly módon átalakítva, hogy ne hasonlítson a kiindulást adó tervhez. Felvetődött az 5, 4, 3, 2, 1 szintes épület sajátrezgésének számítása (Dunkerley, Holzer, HSM szerint) és az alap szeizmikus nyíróerő meghatározása. Külön foglalkoztunk a merevítőfalak közötti erő elosztással, az ébredő feszültségekkel. Pontosítottuk ugyanolyan épületen a szélből kapott erőket és igénybevételeket. Legvégén összefoglaltuk a címben felmerülő kérdésre adható válaszokat.

## BEVEZETÉS

Jelen tanulmány egy Ytong falas konkrét terv ellenőrzése kapcsán született, magába foglalja mindazokat a kérdéseket, melyek a szerkezet megvitatása során felmerült, természetesen oly módon átalakítva, hogy ne hasonlítson a kiindulást adó tervhez.

Az első kérdés mellyel szembesültünk: kell-e földrengésre méretezni? A gyakorló tervező számára meglepetésként (2004 januárjában) hatott a kérdés. Ez, annak ellenére, hogy létezett egy korábbi, jól megfogalmazott MI-04.133-81 méretezési irányelv, és az 1998 január 1-én életbe lépett Építési Törvény, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2002 (de már az azelőtti 1998) kötelezően előírta a földrengés elleni méretezést.

A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata által megjelentetett tervezési segédlet TT – TS 4 2003, még segédkezet is nyújt ezirányban.

A második kérdés, hogyan is kell egy falazott épület saját rezgését meghatározni, és a szeizmikus erőt számolni.

A harmadik kérdés, hogy milyen arányban van a szél hatására ébredő igénybevétel és a földrengésből kapott, mit jelent egy szerkezet merevítő falában a feszültségek értékelésénél.

Az eredeti, a kérdést felvető terv egy háromszintes épület volt, kitekintettünk és 5, 4, 3, 2, 1 szintes épületre végigvittük a számítást. A vizsgálatot csak keresztirányban mutatjuk be, mert így lehet a címben megfogalmazott kérdésre egyszerű választ adni.

## SZERKEZET

Hosszfalas szerkezet, ahol a külső kerületi tartófalak 37,5 cm - , a belsők pedig 25 cm vastagok. G4 jelű falazó-elemekből Ytong falazó-habarccsal készül. Az épület alaprajza 10,60x 19,05 m, keresztirányban 5 db merevítőfallal (A, B, C, D, E).

A falazat tervezéshez használt testsűrűsége 800 kg/m3, a falazat kiinduló határfeszültsége (f0 = 1,00 N/mm2, rugalmassági modulusa E0 = 2000 N/mm2, lassú alakváltozási tényezője ( = 2,5. A zsugorodás számítási értéke (zs = 0,3 mm/m. A számításba Ef = 541,4 N/mm2 értékkel és a Vratsanou [11] szerint Gf = 237,7 N/mm2 értékkel dolgoztunk.

Az egységnyi erő által okozott elmozdulás számításában figyelembe vettük a nyírást is: A számított értékek a vizsgálatba vont falakat úgy veszik figyelembe, hogy azok egyenként 5, 4, 3, 2, 1 szintesek. Lásd 1. Táblázatot.

1. Táblázat. Egységnyi erő által okozott elmozdulás

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L[m] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 0,375*10,60 | 0,00102774 | 0,00547479 | 0,01676047 | 0,03830409 | 0,07352496 |
| 0,25*6,025 | 0,00585334 | 0,03965704 | 012931147 | 0,30275698 | 0,58792394 |
| 0,375*6,025 | 0,00390889 | 0,02643803 | 0,08620764 | 0,20183799 | 0,39194929 |
| 0,375*4,95 | 0,00657661 | 0,04673014 | 0,15403751 | 0,36207564 | 0,70442146 |
| 0,25*4,95 | 0,00986948 | 0,07009521 | 0,23105623 | 0,54311347 | 1,05663219 |

Mind az 5 merevítőfal relatív merevségét meghatároztuk a vizsgált 5 épület esetében. Látható, hogy az A merevítőfal hatása nő a szintek számával, B, C, D, E falak hatása pedig csökken.

2. Táblázat. Az 5 merevítőfal aránya [%]

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,375*10,60 | 56,5048 | 62,4865 | 64,0018 | 64,5743 | 64,8472 |
| 0,25*6,025 | 9,9043 | 8,6265 | 8,2955 | 8,1698 | 8,1098 |
| 0,25*6,025 | 9,9043 | 8,6265 | 8,2955 | 8,1698 | 8,1098 |
| 0,375*6,025 | 14,8564 | 12,9397 | 12,4432 | 12,2547 | 12,1646 |
| 0,375*4,95 | 8,8302 | 7,3208 | 6,9640 | 6,8314 | 6,7686 |

Az épületen 14 cm vastag monolit vasbeton lemezt és körbefutó 30 x 30 cm koszorút vettünk figyelembe. A koszorú külső felén 7,5 cm vastag hőpáncélt irányoztak elő.

## DINAMIKAI JELLEMZŐK

A számításainkban csak az első rezgésmódot vettük figyelembe, a magasabb rezgésmód - felharmonikusok csekély hatása miatt. Az egyszerűség kedvéért a keresztirányú rezgések számításánál csak ebben az irányban történő elmozdulást, azaz 1 szabadságfokot adtunk minden szinten.

A csaknem szimmetrikus szerkezetnél a csavarási rezgés szintén csekély. A bemutatott szerkezet súlypontjának koordinátái: xSP = 10,430 m, ySP = 5,34 m; merevségi központ koordinátái: xMP = 5,13 m, y MP = 5,41 m. (x = 5,30m, (y = 0,07 m.

A földrengésteherhez szükséges dinamikai jellemzőket keresztirányú merevségek figyelembe vételével (Holzer módszer, Dunkerley eljárás) és egyszerűsített számítási képlet (HSM) határoztuk meg.

A 3. Táblázatból kitűnik, hogy a helyettesítő statikai modell (HSM) [8] szerint számított periódusidő esetében az 5 és 4 szintes épületnél alulértékelt, míg a 3, 2 és 1 szintes értékeknél felülértékelt.

A Holzer módszer [15], mely az emeleti nyíróerőn alapszik és iterációs eljárás, melyre saját programot használtunk. A jól ismert Dunkerley féle eljárás [16] és a Holzer szerinti meghatározott érték közelít egymáshoz, és bizonyítja azt, hogy a Dunkerley felülről közelítő módszer.

## SZEIZMIKUS EGYÜTTHATÓ

Vizsgálatunkban, felhasználtuk a szerkezetre meghatározott periódusidőket. Három módszer szerint számítottuk a szeizmikus együtthatókat, mindhárom fentebb említett sajátrezgésre, 5, 4, 3, 2, 1 szintes épületen. Lásd 4. Táblázat.

Az első, EC8 [10] összefüggéseinek felhasználásával készült, mely a fentebb említett periódus időkre vonatkozó észrevételt tükrözi. A második a helyettesítő statikai módszer (HSM) [8] által módosított műszaki irányelv (MI-04.133-81) [2] alapján történő számítás. A harmadik a román (P100) [19].

A leírt eljárás szerint kiszámítottuk az alap nyíróerőket is.

A román szabvány szerinti szeizmikus együtthatók értékei nem különböznek egymástól. A HSM – MI-04.133-81 szerint hasonló képhez jutunk, abban különbözik az előbbitől, hogy az értékek kisebbek. Változatosságot csak az EC8 szerinti számítások mutatnak!

Az 5, 4, 3, 2 és 1 szintes épületet modellezésében különbségek mutatkoznak, ezt a periódus idő összehasonlítása tesz lehetővé. A HSM mindig kisebb, a Dunkerley pedig felülről közelít, míg a Holzer a jobb, talán a jó megközelítést adó.

Periódus idők összehasonlítása.

| Szintek száma n | Holzer | Dunkerley | HSM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T [s] | T [s] | T [s] |
| 5 | 0,345 | 0,385 | 0,300 |
| 4 | 0,259 | 0,289 | 0,240 |
| 3 | 0,150 | 0,167 | 0,180 |
| 2 | 0,083 | 0,093 | 0,120 |
| 1 | 0,035 | 0,039 | 0,060 |

Ha, a három modell alapján számított periódus idővel az EC8 által adott igénybevételből, a tömeget szorzó c együtthatót vizsgáljuk, arra a következtetésre jutunk, hogy a HSM biztonságosan túlméretez, míg a Dunkerley alulméretez az 5, 4 szintnél, egyenlő a három szintnél és túlméretez a 2 és 1 szintes épületnél.

Szeizmikus együtthatók összehasonlítása.

| Szintek száma n | Holzer | Dunkerley | HSM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | c | c | c |
| 5 | 0,17189 | 0,15403 | 0,19767 |
| 4 | 0,22897 | 0,20520 | 0,23721 |
| 3 | 0,23721 | 0,23721 | 0,23721 |
| 2 | 0,21667 | 0,22874 | 0,23721 |
| 1 | 0,15861 | 0,16340 | 0,23721 |

A fenti megállapítással megegyezik a földrengésre méretező vízszintes erő nagyságának változása is.

Szeizmikus erők összehasonlítása.

| Szintek száma n | Holzer | Dunkerley | HSM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S [kN] | S [kN] | S [kN] |
| 5 | 1815,689 | 1627,320 | 2088,005 |
| 4 | 1928,207 | 1728,035( | 1997,598 |
| 3 | 1490,049 | 1490,049( | 1490,049 |
| 2 | 897,425 | 947,417( | 982,499 |
| 1 | 317,574 | 327,165 | 474,950 |

## IGÉNYBEVÉTELEK

A tömegközpont és a merevségi központ közötti különbségből a szerkezeten csavaró hatás ébred. Az MI [2] szerint, ha az épület H/B aránya ( 5,0 és a keresztmetszet súlypontja és a csavarási középpont közötti távolság a vizsgált irányban nem haladja meg az épületszélesség 10%-át, akkor a csavarási igénybevételek hatását nem kellet vizsgálni. Ellenkező esetben a kivitelezési tűrésből eredő külpontosság maximális értéke 0,05*B.

A HSM [8] csak a legfontosabb szerkesztési szabályokban foglalkozik a csavarás hatásának kérdésével. A EC8 [10] a szerkezeti külpontosságot korlátozza: ; ;valamint bevezeti a véletlen, járulékos külpontosságot . ; és  Esetünkben a járulékos külpontosság ( 0,9525 m.

A P100 [19] hasonló módon vezeti be a szerkezet külpontosságát és a járulékos külpontosságot, amivel az épületszerkezet méretezésénél számolni kell.

A következő összehasonlításban, magyarországi gyakorlatról lévén szó, és szeretnénk a HSM széleskörű bevezetésének elősegítését ezúton is, a [8] szerint vettük figyelembe.

A teljesség kedvéért, szükséges a földrengésből ébredő nyíróerők mellett, az épület merevítő falain működő függőleges igénybevételek meghatározása is. A falazati rétegek síkjával párhuzamos csúsztató (nyíró) feszültségek határértéke

6. Táblázat. 5 szintes épület szeizmikus erők

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 64,8472 | 8,1098 | 8,1098 | 12,1646 | 6,7686 |
| 5 | 654,912 | 424,693 | 53,112 | 53,112 | 79,667 | 44,328 |
| 4 | 523,928 | 339,753 | 42,489 | 42,489 | 63,734 | 35,463 |
| 3 | 392,947 | 254,815 | 31,867 | 31,867 | 47,801 | 26,597 |
| 2 | 261,965 | 169,877 | 21,245 | 21,245 | 31,866 | 17,732 |
| 1 | 130,982 | 84,938 | 10,622 | 10,622 | 15,933 | 8,866 |
| (=1964,734 [kN] | 1274,075 | 159,336 | 159,336 | 239,003 | 132,985 |
| ( | [N/mm2] | 0,4827 | 0,1587 | 0,1587 | 0,1646 | 0,1074 |
| (H | [N/mm2] | 0,1352 | 0,2141 | 0,2141 | 0,1343 | 0,1241 |

4 szintes épület szeizmikus erők.

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 64,5743 | 8,1698 | 8,1698 | 12,2548 | 6,8313 |
| 4 | 771,283 | 498,050 | 63,012 | 63,012 | 95,519 | 51,690 |
| 3 | 578,462 | 373,538 | 47,259 | 47,259 | 70,889 | 39,517 |
| 2 | 385,641 | 249,025 | 31,506 | 31,506 | 47,260 | 26,344 |
| 1 | 192,821 | 124,513 | 15,753 | 15,753 | 23,630 | 13,172 |
| (= 1566,347 | 1011,315 | 127,949 | 127,949 | 191,926 | 106,987 |
| ( | 0,4717 | 0,4717 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1627 | 0,1056 |
| (H | 0,1178 | 0,1178 | 0,1886 | 0,1886 | 0,1178 | 0,1094 |

3 szintes épület szeizmikus erő

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 64,0019 | 8,2955 | 8,2955 | 12,4432 | 6,9639 |
| 3 | 745,025 | 476,830 | 61,804 | 61,804 | 92,705 | 51,882 |
| 2 | 496,683 | 317,87 | 41,202 | 41,202 | 61,803 | 34,589 |
| 1 | 248,341 | 158,943 | 20,601 | 20,601 | 30,902 | 17,294 |
| (= 1168,370 | 747,779 | 96,922 | 96,922 | 145,383 | 81,364 |
| ( | [N/mm2] | 0,3613 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1277 | 0,0838 |
| (H | [N/mm2] | 0,1010 | 0,1541 | 0,1541 | 0,1007 | 0,0944 |

2 szintes épület szeizmikus erő

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 62,4865 | 8,6265 | 8,6265 | 12,9397 | 7,3208 |
| 2 | 598,283 | 373,846 | 51,6109 | 51,6109 | 77,4160 | 43,7992 |
| 1 | 299,142 | 186,923 | 25,8055 | 25,8055 | 38,7081 | 21,8999 |
| (= 770,393 | 481,468 | 66,458 | 66,458 | 99,686 | 56,399 |
| ( | [N/mm2] | 0,2124 | 0,0771 | 0,0771 | 0,0800 | 0,0531 |
| (H | [N/mm2] | 0,0839 | 0,1226 | 0,1226 | 0,0839 | 0,0797 |

1 szintes épület szeizmikus erő

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 56,5048 | 9,9043 | 9,9043 | 14,8565 | 8,8301 |
| 1 | 372,415 | 210,432 | 36,885 | 36,885 | 55,328 | 32,885 |
| (= 372,415 | 210,432 | 36,885 | 36,885 | 55,328 | 32,885 |
| ( | [N/mm2] | 0,0797 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0381 | 0,0266 |
| (H | [N/mm2] | 0,0917 | 0,1001 | 0,1001 | 0,0626 | 0,1091 |

A szerkezet kialakítás – konformálás céljából lehet az egyes falak külön-külön összehasonlítása is fontos.

Az A fal igénybevételei

| Szintek | Az A fal különböző szintszámú épületben |
| --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Relatív merevség [%] | 64,8472 | 64,5743 | 64,0019 | 62,4865 | 56,5048 |
| 5 | 424,693 | - | - | - | - |
| 4 | 339,753 | 498,050 | - | - | - |
| 3 | 254,815 | 373,538 | 476,830 | - | - |
| 2 | 169,877 | 249,025 | 317,87 | 373,846 | - |
| 1 | 84,938 | 124,513 | 158,943 | 186,923 | 210,432 |
| (= [kN] | 1274,075 | 1245,126 | 953,660 | 560,769 | 210,432 |

A B fal igénybevételei

| Szintek | A B, C fal különböző szintszámú épületben |
| --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Relatív merevség [%] | 8,1098 | 8,1698 | 8,2955 | 8,6265 | 9,9043 |
| 5 | 53,112 | - | - | - | - |
| 4 | 42,489 | 63,012 | - | - | - |
| 3 | 31,867 | 47,259 | 61,804 | - | - |
| 2 | 21,245 | 31,506 | 41,202 | 51,6109 | - |
| 1 | 10,622 | 15,753 | 20,601 | 25,8055 | 36,885 |
| (= [kN] | 159,336 | 157,530 | 123,607 | 77,4164 | 36,885 |

A D fal igénybevételei

| Szintek | A D fal különböző szintszámú épületben |
| --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Relatív merevség [%] | 12,1646 | 12,2548 | 12,4432 | 12,9397 | 14,8565 |
| 5 | 79,667 | - | - | - | - |
| 4 | 63,734 | 95,519 | - | - | - |
| 3 | 47,801 | 70,889 | 92,705 | - | - |
| 2 | 31,866 | 47,260 | 61,803 | 77,4160 | 14,8565 |
| 1 | 15,933 | 23,630 | 30,902 | 38,7081 | 55,328 |
| (= [kN] | 239,003 | 236,298 | 185,410 | 116,1241 | 55,328 |

Az E fal igénybevételei

| Szintek | A E fal különböző szintszámú épületben |
| --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Relatív merevség [%] | 6,7686 | 6,8313 | 6,9639 | 7,3208 | 8,8301 |
| 5 | 44,328 | - | - | - | - |
| 4 | 35,463 | 51,690 | - | - | - |
| 3 | 26,597 | 39,517 | 51,882 | - | - |
| 2 | 17,732 | 26,344 | 34,589 | 43,7992 | - |
| 1 | 8,866 | 13,172 | 17,294 | 21,8999 | 32,885 |
| (= [kN] | 132,985 | 130,723 | 103,765 | 65,6991 | 32,885 |

Az 5 szintes épület csavaró hatását vizsgálva a következőt tapasztaljuk:

| Fal | x-xSP | R*r1 | R*r12 | d.S R*r1/R*r12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -4,9425 | -67,220699 | -0,0607 | -632 |
| B | 2,825 | 4,805043319 | 0,0043 | 44,776 |
| C | 5,475 | 9,312429081 | 0,0084 | 87,470 |
| D | 13,2375 | 33,77350167 | 0,0305 | 317,600 |
| E | 13,6125 | 19,32436851 | 0,0175 | 182,229 |

Ezek az értékek lényegében megváltoztatják az 5 szintes épületben az alap-nyíróerőt.

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 64,8472 | 8,1098 | 8,1098 | 12,1646 | 6,7686 |
| (=1964,734 [kN] | 1274,075 | 159,336 | 159,336 | 239,003 | 132,985 |
| Csavaró hatás | -632,000 | +44,776 | +87,470 | +317,600 | +182,229 |
| (= 1946,481 [kN] | 642,075 | 204,112 | 246,806 | 556,603 | 315,214 |
| ( | [N/mm2] | 0,2433 | 0,2033 | 0,2458 | 0,3833 | 0,2546 |
| (H | [N/mm2] | 0,1352 | 0,2141 | 0,2141 | 0,1343 | 0,1241 |

Az igénybevétel és a feszültségváltozás felhívja a figyelmet a csavarás hatására.

## MIT JELENT A SZÉL

A közelmúltig, jó esetben, méretezték az ilyen egyszerű épületeket szélre, földrengésre csak kirívó esetekben. Mit jelent a szélből kapott igénybevétel ugyanarra az épületre? Erre ad választ a következő táblázat sorozat.

5 szintes épület szél

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 64,8472 | 8,1098 | 8,1098 | 12,1646 | 6,7686 |
| 5 ( 1 | 61,9845 | 40,1952 | 5,02685 | 5,02685 | 7,5401 | 4,1955 |
| (= 309,9225 [kN] | 200,9760 | 25,13425 | 25,13425 | 37,7005 | 20,9775 |
| ( | [N/mm2] | 0,0761 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0259 | 0,0169 |
| (H | [N/mm2] | 0,1694 | 0,2465 | 0,2465 | 0,1529 | 0,1397 |

4 szintes épület szél

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 64,5743 | 8,1698 | 8,1698 | 12,2548 | 6,8313 |
| 4 ( 1 | 57,713 | 37,2678 | 4,715 | 4,715 | 7,0725 | 3,927 |
| (= 230,852 [kN] | 149,0712 | 18,860 | 18,860 | 28,290 | 15,7708 |
| ( | [N/mm2] | 0,0565 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0195 | 0,0127 |
| (H | [N/mm2] | 0,1367 | 0,2030 | 0,2030 | 0,1285 | 0,1184 |

3 szintes épület szél

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 64,0019 | 8,2955 | 8,2955 | 12,4432 | 6,9639 |
| 3 ( 1 | 52,638 | 33,689 | 4,366 | 4,366 | 6,550 | 3,667 |
| (= 157,912 [kN] | 101,067 | 13,098 | 13,098 | 19,650 | 11,001 |
| ( | [N/mm2] | 0,0383 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0135 | 0,0088 |
| (H | [N/mm2] | 0,1100 | 0,1619 | 0,1619 | 0,1064 | 0,0995 |

2 szintes épület szél

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 62,4865 | 8,6265 | 8,6265 | 12,9397 | 7,3208 |
| 2 ( 1 | 46,242 | 28,889 | 3,988 | 3,988 | 5,9825 | 3,3845 |
| (= 92,464 [kN] | 57,778 | 7,976 | 7,976 | 11,965 | 6,769 |
| ( | [N/mm2] | 0,0218 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0082 | 0,0055 |
| (H | [N/mm2] | 0,0875 | 0,1232 | 0,1232 | 0,0860 | 0,0818 |

1 szintes épület szél

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Relatív merevség [%] | 56,5048 | 9,9043 | 9,9043 | 14,8565 | 8,8301 |
| 1 | 37,035 | 20,9266 | 3,668 | 3,668 | 5,5021 | 3,2703 |
| (= 37,035 [kN] | 20,9266 | 3,668 | 3,668 | 5,5021 | 3,2703 |
| ( | [N/mm2] | 0,0079 | 0,0037 | ,0037 | 0,0038 | 0,0026 |
| (H | [N/mm2] | 0,0677 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0676 | 0,0655 |

A következőkben összehasonlítjuk az 5, 4, 3, 2, 1 szintes épületen meghatározott földrengésterhet, illetve az egyes falakra jutó hányadot, az épületen a szélből meghatározott erőkkel.

5 szintes épület

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| (S = 1964,734 [kN] | 1274,075 | 159,336 | 159,336 | 239,003 | 132,985 |
| (W = 309,9225 [kN] | 200,9760 | 25,13425 | 25,13425 | 37,7005 | 20,9775 |

4 szintes épület

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| (S = 1566,347 [kN] | 1011,315 | 127,949 | 127,949 | 191,926 | 106,987 |
| (W = 230,852 [kN] | 149,0712 | 18,860 | 18,860 | 28,290 | 15,7708 |

3 szintes épület

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| (S = 1168,370 [kN] | 747,779 | 96,922 | 96,922 | 145,383 | 81,364 |
| (W = 157,912 [kN] | 101,067 | 13,098 | 13,098 | 19,650 | 11,001 |

2 szintes épület

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| (S = 770,393 [kN] | 481,468 | 66,458 | 66,458 | 99,686 | 56,399 |
| (W = 92,464 [kN] | 57,778 | 7,976 | 7,976 | 11,965 | 6,769 |

1 szintes épület

| Szintek | Erő [kN] | Falak |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| (S = 372,415 | 210,432 | 36,885 | 36,885 | 55,328 | 32,885 |
| (W = 37,035 [kN] | 20,9266 | 3,668 | 3,668 | 5,5021 | 3,2703 |

## KONKLÚZIÓ

A mindennapi számítások szempontjából nézve, a HSM olyan periódusidőket ad, melyek az 5, 4 szintes Ytonfalas szerkezeteknél alulértékel ugyan, de abból következően, hogy ilyen szerkezet nem javasolható, a [8] általános használatra javasolt. Ezt használva, a biztonság javára tévedünk, melyet általános elvként elfogadásra javasoljuk.

A címben feltett kérdésre a csúsztató (nyíró) feszültségek alapján válaszhoz a következőt kell figyelembe venni:

5 szintes épület esetében megfelel	B, C, E fal

4 szintes épület esetében megfelel	B, C, E fal

3 szintes épület esetében megfelel	B, C, E fal

2 szintes épület esetében megfelel	B, C, D, E fal

1 szintes épület esetében megfelel 	A, B, C, D, E fal.

A földrengésre méretezett falakon az alap-nyíróerőket összehasonlítva, azt a következtetést vonhatjuk le, nem célszerű olyan épület kialakítása, ahol az egyik fal lényegesen nagyobb, merevebb, mint a többi, mert aránytalanul nagy nyíróerőt vesz fel. A szerkezeti kialakítás a „rendezett” szerkezetet kedveli.

A csavarás hatását figyelembe kell venni, mert annak elhanyagolása, a helytelenül kialakított szerkezetben nagy igénybevételhez vezet.

Nem lehet három szintnél magasabb Ytong merevítőfalas szerkezetet kialakítani Győr környékén. Több szint esetében monolit vasbeton oszlop beiktatása szükséges, Ekkor a teherbírást a nyomott átlóra merőlegesen ébredő húzás adja. Lehetséges vasalt fal alkalmazása.

## IRODALOM

[1] Csák Béla, Hunyadi Ferenc, Vértes György: Földrengések hatása az építményekre. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1981.

[2] Építésügyi Ágazati Irányelv. MI-04.133-81. Méretezési irányelvek földrengési hatásokra. Építésügyi Tájékoztatási Központ Budapest, 1981.

[3] Ytong: Alkalmazási útmutató. 4. Kiadás.

[4] MSZ 15020-86. Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezésének általános előírásai.

[5] MSZ 15021/1-86. Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezése. Magasépítési szerkezetek terhei.

[6] MSZ 15021/2-86. Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezése. Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei.

[7] MSZ 15023/87. Építmények falazott teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.

[8] TT – TS 4 2003: Méretezés földrengésre az európai elvek figyelembe vételével. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat.

[9] Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai, MSZ ENV 1998. (Szabványjavaslat, 1998, Magyar Szabványügyi Testület.)

[10] prEN 1998-1. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Draft No 5. May 2002.

[11] Violandi Vratsanou: Das nichtlineare Verhalten unbewerter Maurerwerksscheiben unter Erdbebenbeanspruchung. Hilfsmittel zur Bestimung der q Faktoren. Disswertation. Universitat Frederciana zu Karlsruhe. 1992.

[12] Gnadig András, Zavilla Tibor, Kegyes Csaba: Falazott szerkezetek viselkedése földrengésre. Tapasztalatok, gondolatok és kitekintés az Eurocode 6-ra. „Magyarország földrengésbiztonsága”. Mérnökszeizmológiai konferencia. Győr, 2002 november 5.

[13] IPCT: Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea strzucturilor din zidarie. P2-85. Bucuresti.

[14] prEN 1996-1-1: Eurocode 6: Design of masonry structures. Part 1: Common rules for reinforced and unreinforced masonry structures. Redraft 9A. September 2001.

[15] Ifrim, Mihail: Analiza dinamica a structurilor si inginerie seismica. Editura Didactica si Pedagogica. Bucuresti, 1983.

[16] Hangan, S; Crainic, L: Concepte si metode energetice in dinamica contructiilor. Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1980.

[17] Mironescu, M; Stanescu, A; Brotea, T; Bortnowschi, A; Sava, V; Onofrei, C; Bratu, M: Metoda pentru evaluarea analitica prin calcul a constructiilor existente si a interventiilor asupra acestora din punct de vedere structural. Gazeta AICR N5 40-41 anul XI mai 2000.

[18] Georisk: Magyarország Földrengési Információs Rendszere (FIR). www.foldrenges.hu

[19] P100. Romanian Earthquake Code.

(Dr. Kegyes Csaba, okleveles építőmérnök, műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi docens, 9023, Győr, Kodály Zoltán u. 39 I/3. E-mail: kegyescs@freemail.hu

3. Táblázat. Ytong falas épületek dinamikai jellemzői

| Szintek száma n | Holzer | Dunkerley | HSM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T [s] | -f [Hz] | ( [rad/s] | T [s] | -f [Hz] | ( [rad/s] | T [s] | -f [Hz] | ( [rad/s] |
| 5 | 0,345 | 2,895 | 18,191 | 0,385 | 2,598 | 16,322 | 0,300 | 3,333 | 20,943 |
| 4 | 0,259 | 3,861 | 24,259 | 0,289 | 3,465 | 21,769 | 0,240 | 4,167 | 26,180 |
| 3 | 0,150 | 6,667 | 41,818 | 0,167 | 5,982 | 37,587 | 0,180 | 5,555 | 34,906 |
| 2 | 0,083 | 11,988 | 75,701 | 0,093 | 10,757 | 67,587 | 0,120 | 8,333 | 52,360 |
| 1 | 0,035 | 28,722 | 179,519 | 0,039 | 25,772 | 161,930 | 0,060 | 16,667 | 104,719 |

4. Táblázat. Szeizmikus együttható

| Szintek száma n | EC 8 | HSM | P100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Holzer | Dunkerley | HSM | Holzer | Dunkerley | HSM | Holzer | Dunkerley | HSM |
| 5 | 0,17189 | 0,15403 | 0,19767 | 0,18600 | 0,18600 | 0,18600 | 0,21789 | 0,21789 | 0,21789 |
| 4 | 0,22897 | 0,20520 | 0,23721 | 0,18600 | 0,18600 | 0,18600 | 0,21789 | 0,21789 | 0,21789 |
| 3 | 0,23721 | 0,23721 | 0,23721 | 0,18600 | 0,18600 | 0,18600 | 0,21789 | 0,21789 | 0,21789 |
| 2 | 0,21667 | 0,22874 | 0,23721 | 0,18600 | 0,18600 | 0,18600 | 0,21789 | 0,21789 | 0,21789 |
| 1 | 0,15861 | 0,16340 | 0,23721 | 0,18600 | 0,18600 | 0,18600 | 0,21789 | 0,21789 | 0,21789 |

5. Táblázat. Szeizmikus nyíróerő M ( 5,5

| Szintek száma n | EC 8 | HSM | P100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Holzer | Dunkerley | HSM | Holzer | Dunkerley | HSM | Holzer | Dunkerley | HSM |
| 5 | 1815,689 | 1627,320 | 2088,005 | 1964,734 | 1964,734 | 1964,734( | 2031,591 | 2031,591 | 2031,591 |
| 4 | 1928,207 | 1728,035( | 1997,598 | 1566,347 | 1566,347 | 1566,347 | 1834,900 | 1834,900 | 1834,900 |
| 3 | 1490,049 | 1490,049( | 1490,049 | 1168,370 | 1168,370 | 1168,370 | 1368,689 | 1368,689 | 1368,689 |
| 2 | 897,425 | 947,417( | 982,499 | 770,393 | 770,393 | 770,393 | 902,478 | 902,478 | 902,478 |
| 1 | 317,574 | 327,165 | 474,950 | 372,415 | 372,415 | 372,415( | 436,266 | 436,266 | 436,266 |